电化学工作站

该电化学工作站是一款模块化、大电流的电化学综合测试仪。此型号能够配置所有的功能模块和外部设备，满足各种电化学研究的需要

1、性能参数：

1．型号及生产厂家：AUTOLAB PGSTAT 302N，瑞士万通

2. 最大输出电压：±30V

3. 最大输出电流：±2A

4. 扫描电位范围：±10V可扩展到±30V

5. 取样频率：50KHz

6. 恒电位仪带宽：＞1MHz

2、应用范围：

可用于电池、燃料电池及太阳能电池；超级电容器；腐蚀与防护；导电聚合物及膜科学；涂层研究；介电材料及半导体材料；电催化；电沉积等的电化学研究

3、图片