十八角度激光光散射系统

十八角度激光光散射系统DAWN HELEOS II不必做任何假设，不需要任何标样；既可独立使用，又可与HPLC/GPC联用；除了可得到大分子物质的绝对分子量、分子粒径和分子形状以外，还可得到分布、分支、聚集态及粘度参数等信息，并可监测反应的动力学过程。18角度激光光散射仪DAWN HELEOS II，具有较高的灵敏度和准确度及广泛的适用性。无论是分析高温树脂PP、PE、PS，超高分子量电解质，还是生物大分子蛋白质、多糖、DNA，病毒等，它都能迅速而准确地提供可靠的绝对分子量等数据。

技术参数：

检测的分子量范围：103 - 109道尔顿；

检测的分子尺寸范围：10-500nm；

光源：100mW Ga-As线性偏振激光；

激光波长：658nm；

以太网数据传递；

全彩色液晶显示器（LCD），瞬间显示数据。

主要特点：

（1）直接测定绝对分子量和分子尺寸；
（2）无需色谱柱校正；
（3）可与任何HPLC(液相色谱)系统兼容；
（4）可实现离线/在线两种测量模式； 
（5）同时测定大分子的动静态散射参数：第二维利系数，流体力学半径等；
（6）设计坚固耐用，数据可复现性好，使用简便。

图片