疲劳试验机

疲劳试验机，是一种主要用于测定金属及其合金材料在室温状态下的拉伸、压缩或拉、压交变负荷的疲劳性能试验的机器。

一、仪器介绍

型号：EHF-EG250KN-40L

生产厂家：日本岛津

二、性能指标

采用最先进的两自由度的PID自适应控制方式，具有控制参数自动调整功能。

最大载重：    动态±250kN

最大振幅：    ±25mm

载荷精度：  ±0.5%

试验控制方式：包含DSP,采用32bit处理装置,全数字化测算控制方式

三、应用范围

疲劳试验机用于进行测定金属、合金材料及其构件（如操作关节、固接件、螺旋运动件等）在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展试验。高频疲劳试验机在配备相应试验夹具后，可进行正弦载荷下的三点弯曲试验、四点弯曲试验、薄板材拉伸试验、厚板材拉伸试验、强化钢条拉伸试验、链条拉伸试验、固接件试验、连杆试验、扭转疲劳试验、弯扭复合疲劳试验、交互弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验、齿轮疲劳试验等。

四、照片