注塑机

JM98-AI系列注塑机注塑机配置了最新研发的Ai-11高级智能联网电脑控制器，配合温度及压力感测器，可实现注塑机的精密控制, 具有智能故障检出及辅助操作功能；该机采用强化的锁模装置，具有更高钢性及稳定性，保证产品质量从而保护和延长模具寿命。超高速动态响应，射胶速度可以达 1000mm/s，具有极高的精 确 度。

一、性能参数：

射胶容积：105.7cm3

射胶量：96.2g

螺杆直径：31mm

射胶压力：2549kgf/cm3

螺杆行程：140mm

螺杆最大转速：290rpm

锁模力：98t

开模行程：320mm

导柱内距(水平×垂直)：360×360

模板最大距离：700mm

容模量（最薄-最厚）：125~380mm

顶针行程：100mm

顶针推力（最大）：3.4t

定位法兰：100mm

二、应用范围：

嵌件成型、光学用部件、光盘、多部件注射成型、微注射成型。