精密万能试验机

拉力机AGS－10KND采用主机与控制装置采用一体化结构，占地面积小，是操作简便的小型化电子拉力机。该电子拉力机可以进行高分子材料拉伸、压缩、弯曲试验，最大量程：10000N，最高测试温度：+320℃,最低测试温度：-180℃。

性能参数

| 电子拉力机型号 | AGS-10KNJ |
| --- | --- |
| 载荷容量 | 10KN |
| 加载方式 | 球型丝杆传动、高精度的应变控制方式 |
| 高精度型 | 载荷显示值的±0.5%以内(载荷传感器容量的0.4-100%以内，选择配件) |
| 标准型 | 载荷显示值的±1%以内(载荷传感器容量的0.4-100%以内，标准配置) |
| 载荷量程 | X1—X50倍 无级转换 |
| 载荷校准 | 载荷自动校准方式(拉伸、压缩) |
| 横梁的速度范围 | 0.5～500mm/min |
| 横梁速度精度 | 取±0.5%～ ±0.025 mm/min的最大值 |
| 允许载荷 | 10KN（全速） |
| 有效的工作宽度 | 420mm |

图片