傅里叶红外光谱仪

美国Thermo公司Nicolet -460傅立叶红外光谱仪操作简单，升级容易，红外光谱范围可扩展至覆盖远红外 / 中红外 / 近红外/ 可见光谱范围，高度集成的主机按键操作，提高实验效能；配备多种智能附件件（Smart Accessories）、先进的样品模块和附件。

性能参数

干涉仪：数字化连续动态调整（D.S.P），每秒速度130000次

光谱范围：27000-1~15cm-1               分辨率：标准0.4cm-1

峰-峰噪声值：小于8.68×10-6AU          信噪比：50000:1

波数精度：0.01cm-1

线性度：对 0.0 % T 的偏离小于 0.07 % T

快速扫描：6595张光谱/秒

应用范围

1）可应用于基础化学、生物化学、环境化学、化工、材料、机械、食品、轻工、生物化工、天然产物分析和化学合成等的化合物结构分析；

2）适合常规分析，也适合于研究级分析。

图片