凝胶色谱仪（TD-SEC）

1、性能参数：

生产厂家：美国WATERS公司；美国Wyatt 公司

一、主要配置：
1、WATERS 1515溶剂输送泵
2、WATERS 2414示差检测器
3、Wyatt DAWN HELEOS Ⅱ 十八角度激光检测器
4、Wyatt VicoStar viscometer检测器
5、WATERS breeze、Wyatt ASTRA 色谱工作站
6、WATERS 270自动进样器

二、主要特点：
柱箱温度：室温～80℃

分子量范围：1000～10000000

溶剂体系：THF、DMF，主要是THF
2、应用范围:

可同时采用示差折光检测器、粘度检测器和十八角度激光光散射检测器测定大分子样品的分子量和分子量分布、支化情况，大分子溶液的特性粘度，大分子在稀溶液中的均方回转半径、均方末端距等

3、图片