扩散波谱仪

产品简介

Rheo Lab是一款以扩散波谱为原理的一体型光学微流变仪，并广泛的应用于分散剂、浆料、乳剂、凝胶体或者泡沫等体系，对于那些浓度很高的样品，也无需稀释。对于那些粘度低至1mPas的流体，DWS也能很好测量。无需用户在光散射领域了解更多，RheoLab软件就能对广大的软物质材料实现很好的自动微流变测量及分析。

性能参数

• 一体机设计，对实验室环境无要求，无需光学平台；
• 长寿命激光光源，658nm，30mW，单一模式TEM00，低噪音＞0.5%，预热 时间10min，激光完全在仪器内，操作安全；
• 高检测效率（70% @ 680nm）的单光子计数雪崩式光电二极管检测器；
• 双通道快速多tau/线性相关器，最小采样时间12ns；
• 软件功能强大，可以进行数据采集和分析（散斑测量、在线微流变学分 析等）；
• 采用专利技术，多相散斑DWS测量非遍历性样品，如凝胶或玻璃等；
• 样品池支架光程范围1-10mm，可使用标准的光学池；
• 短短几分钟内即可以完成均方平均自由程，储能模量G’和损耗模量G” 的测试，弹性范围1K Pa-100KPa, 频率范围1－10 Hz；
• 温度控制范围（10℃ - 75℃）；
• 适用于1mPa以上的低粘度样品；
• 无机械力作用在样品上；
• 适用于任何透明或浑浊的均一体系；
• 几乎适用于＞1%的任何浓度（和粒径有关）；
• 仪器的标准配置中已含笔记本电脑；
• 仪器最大功耗＜450W；
• 仪器规格：220×360×570mm（H×W×L），另有20mm高的防震支脚。

图片