挤吹中空成型机

适应性较强，制品应力低、可成型具有复杂起伏曲线（形状）的制品。

1、性能参数

适用原料：PE、PP、PA、PVC

最大制品容积：2L

设备空循环周期：1200PC/HR（空循环）

平均能耗：12.2KW

螺杆直径：Φ50mm

螺杆长径比：24

塑化能力：30kg

锁模力：30kN

2、应用范围

中空聚合物制品制备。

3、图片