气相色谱-质谱联用仪

QP2010Ultra型气相色谱-质谱联用仪采用了最新的离子光学技术，实现了更高的灵敏度和稳定性，通过快速切换Scan测定和SIM测定采集数据，可同时获得扫描法和SIM法的色谱图，实现真正的fast-GCMS分析。

一、设备介绍：

型号：QP2010

生产厂家：日本岛津

二、性能参数：

1)离子源:EI源；

2)质量分析器:四极杆质量分析器；

3)质量范围:m/z:1.5-1000最大扫描速度:10000u/sec；

4)真空泵:前级机械泵,内置分子涡轮泵；

5)检测器:离轴连续打拿电子倍增器；

6)灵敏度: EI Scan模式：S/N ＞ 200 (rms) 1pg 八氟萘OFN  m/z 272；

7)进样装置:12位自动进样器,毛细管分流/不分流进样口；

8)气相色谱:程序升温,电子压力流量控制高端配置；

三、应用范围：

可汽化样品的定性分析；

四、照片：