差示扫描量热仪

产品型号：Pyris 8500 DSC

生产厂家：美国Perkin Elmer

仪器主要配置及特点：

一、主要配置

1.制冷系统(-100℃)

2.除霜功能

3.动态调制DSC功能

4UV光量热附件

二、主要特点

1.功率补偿型设计原理，直接测定能量和温度而非温度差，灵敏度为0.2µmw

2.微型炉设计，仪器升降温速度快，热惯性小，平衡时间短

3.量热精度±0.1%

4.温度精度±0.01%

5.温度范围-70℃～＋550℃

6.动态量耗0.2µm-800mw

三、仪器主要用途：

1、高分子材料的定性，定量分析，热历史研究

2、熔点测定

3、玻璃化温度测定

4、结晶度测定

5、熔融热和结晶热

6、纯度测量

7、等温结晶反应动力学，非等温结晶动力学

8、材料比热测量

9、相转变温度

10、相容性

11塑料氧化诱导时间测量

四、面向学科：

广泛应用于材料、生物、医药、食品、临床、地质、冶金、矿产、石化、航空航天、轻纺、军事、商检、法医、侦破、考古等不同领域。