场发射扫描电镜

1、性能参数

产品型号： 德国-蔡司SUPRA55

二次电子检测器（SE2、InLens）

背散射电子检测器（BEI）

OXFORD电子能谱仪（EDS）
高真空状态下，分辩率可以优于3.0nm（0.8nm@15KV）

放大倍率在30X至1000,000X倍范围内连续可调

成像模式分为二次电子像、背散射电子像、成份像、立体像等

加速电压在0.002KV至30KV范围内连续可调

仪器有较小的探针电流在4pA至20nA

2、应用范围

1）可以在各种环境下非破坏性地分析测定各种物质的形态及成份的现代分析；
2）可对各种物质进行定性定量分析、元素组成及分布分析。

3、图片