核磁共振波谱仪

核磁共振现象是指在交变磁场作用下，自旋核会吸收特定频率的电磁波，从较低的能级跃迁到较高能级的现象。核磁共振谱仪通过检测核磁共振现象中电磁波被吸收的情况从而得到核磁共振波谱。核磁共振是化合物结构分析、结构与物性研究的不可缺少的手段，主要用于有机物结构分析、鉴定。

1、性能参数

仪器型号： Bruker公司AVANCE Ⅲ500MHz

BBO高分辨率液体探头

QNP1H/19F/13C/31P四核探头

CP/MAS固体探头

1H/13C HR/MAS探头

BVT3200数字温控仪

RUKER PC工作站和TopSpin 2.0软件

分辨率<0.2Hz

灵敏度>300(1H)

工作频率500MHz(1H)

磁场强度11.75T（超屏蔽）

自动调谐、自动匀场

Z-梯度场、魔角梯度场

2、应用范围

1）在不破坏样品的情况下，对化合物进行结构分析和定量分析；

2）对溶液中的动态平衡、化学交换等进行研究；对反应过程和反应机理等进行研究。

3、图片