气相色谱质谱联用仪

质谱法可以对化合物进行有效的定性分析，但对复杂有机混合物的分析就显得无能为力；而色谱法对于有机化合物是一种有效的分离分析方法，但定性分析则比较困难。因此，这两者的有效结合便产生了气相色谱质谱联用仪，它提供了一种对复杂有机化合物进行高效定性和定量分析的方法和工具。

性能参数

仪器型号：岛津 GCMS QP2010 PLUS

配备自动进样器

检测器：EI

质量范围   m/z 1.5 ~1024  
分辩率≥ 2 M    
扫描速度  最高10000 amu/s (单扫描) 
灵敏度  Scan 1 pg S/N ≥100  EI,  
抽真空系统：260 L/S、65 L/S 双涡轮分子泵

应用范围

广泛适用于沸点较低的有机化合物的定性或定量分析；可应用于环保、食品、石油化工、轻工、农药、生物医药等领域。例如：

1）污水、空气中挥发性有机物、农药残留物等分析；

2）生物医药、代谢组学、毒品及兴奋剂的研究；

3） 化工行业中从原料、半成品到产品的质量检测；

4）烟草、酒、饮料及其它各种食品中的风味物质以及植物、中草药中精油成分的分析。

5）适合科研及教学使用。

图片