非自耗真空电弧炉

非自耗真空电弧炉是在真空条件下充入氩气利用电弧热熔炼各种金属样品的设备，适用于材料的研究、实验工作。可以广泛用于高纯金属、难熔金属、半导体材料等的熔炼。

性能参数

熔炼样品重量：5×20克

真空度：2×10-3Pa

电源极限电流：400A

搅拌方式：手动

冷却方式：水冷

引弧方式：手动

应用范围

该设备可供熔炼合金之用，也可供浇铸合金之用。熔炼合金小试样（铸锭），不存在玷污试样的问题，是实验室中熔炼合金尤其是高熔点或活性金属小试样的理想设备。主要用于熔炼特殊钢、活泼的和难熔的金属如钛、钼、铌等。

图片