淬火介质测试仪

淬火介质测试仪包括一个带有硬件和软件的微型电子计，用于记录和存储测量数据，一个内置收发器和一个内置天线用于无线传输数据。向计算机传输数据可以是无线的也可以是有线的。对于无线传输，使用一个独立的收发器通过RS232电缆连接到计算机串行端口。手持单元内的软件与计算机内的SmsrtQuench软件通讯。

1、性能参数

电源：可充电电池NiMH

电池：在激活状态：700mAh=12小时；在睡眠状态200小时。如果吧操作，一分钟后自动关闭。

工作温度：0到50℃ （+32到1220F）

显示分辨率：10C/10F

存储能力：6组测量数据：每分钟600读数

热电偶：K型

记录时间：可编程，从20秒到10分钟

取样频率：可编程，从1到20秒

数字串界面：RS232

无线电频率：800HzISMB波段（单元带有CE标志）

900HzISMB波段（单元带有CE标志）

波特率：19200Bd

无线传输范围：室内5-10米（取决于现场状况）

2、应用范围

适用标准及要求：

JB/T 7951-2004《测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头实验方法》

可检测水基、油基、盐浴等介质的冷却性能。

3、图片