等离子发射光谱仪

ICP等离子体发射光谱经过近30年的发展，已成为化学元素分析不可缺少的工具。其仪器的易用性、高灵敏度、高精度、干扰相对少等特点，已使ICP-OES系统成为冶金、油品、石化、岩矿、环保、水质、生化等应用领域中的最佳分析手段。

ICP7510采用先进的电子电路系统和网络接口的通信方式，实现了仪器的寻峰、测试快速简便化操作，自动化程度高、操作简便、稳定可靠，使结果准确度更高，人性化设计的仪器操作界面，可针对不同元素、不同波长设置最佳的测试条件，并有仪器诊断功能，提高仪器的智能化操作。
1.可测元素70多种；

2.多元素同时分析，可以自由选择元素数量与安排测量顺序。

3.全自动化设计，除电源开关外，仪器全部功能由软件控制；

4.网络接口通讯方式，大大提升了通信速度，屏蔽了高频的干扰。

一、设备介绍

型号：ICP7510

生产厂家：日本岛津

一、性能参数

分光器：                     真空型Czerny-turner分光器

光栅刻线数和波长范围：       3600条/mm 160~458nm；1800条/mm 458~850nm

线色散率倒数：               0.22nm（3600条/mm）；0.44nm(1800条/mm)

高频发生器：                 晶体振荡器

频率：                       27.120MHZ

最大功率：                   1.8KW

检测器：                     光电倍增管

软件：                       负高压16档可调，动态范围达

分析速度：                   1min可测5-8个元素

二、应用范围

1）用于测定各种物质（可溶解于盐酸、硝酸、氢氟酸等）中常量、微量、痕量金属元素或非金属元素的含量

2）金属材料（包括贵金属、稀有金属）

3）非金属材料、矿石、土壤、核燃料、煤、石油及其产品、化肥、化工原料、半导体晶片、陶瓷材料、食品、药品、血液、水（纯水、废水）、空气等几乎所有材料中杂质（或粒子）的测定

三、照片