显微镜+热台

1、性能参数：

1型号及生产厂家：NIKON 50I + LINKAM THMS600 日本尼康公司+英国林肯公司

2.THMS600是使用最为广泛的高精度冷热台。其宽泛的温度范围（-196°C到600°C）和升温速率（0.1到150°C/min），以及高精度（全程0.1°C）和高稳定（<0.01°C），使其在各行业得到广泛的应用。其中的关键组件热台由银质加热块、测温元件以及密闭腔室组成。样品放置在0.17mm厚的盖玻片上，盖玻片放置在高度抛光的银质加热元件上。银质加热元件保证了极佳的热传递和温度测量。精度高于0.1°C的铂电阻传感器提供了非常精确和稳定的温度信号。样品腔室是气密的，气体阀可以控制腔室内的环境，即惰性气体或湿度。液体样品可以放入石英坩埚中，从侧面倒入热台而不需要打开上盖。

温度范围室温到600°C

可达150°C/min加热速率

多段温度控制程序设定

在线温度/时间曲线

温度稳定性和精度0.1°C
16 mm X、Y方向移动距离

样品区域φ22 mm

光孔直径 2.0mm

气密样品室，可以控制样品环境

超薄上盖窗口 0.17 mm

可用于透射和反射光

内盖可以增加温度稳定性

样品侧面导入

物镜最小工作距离4.5 mm

聚光镜最小工作距离12.5 mm

计算机控制

冷却剂直接冷却加热体

台体尺寸- 160 x 80 x 24 mm

2、应用范围：

偏光显微镜适合电子、地质、矿产、冶金、化工和仪器仪表等行业，在这些行业领域中，偏光显微镜用于观察透明、半透明或不透明的物资,例如金属陶瓷、集成块、印刷电路板、液晶板、薄膜、纤维、镀涂层以及其它非鑫属材料，除此之外，偏光显微镜也适合医药、农林、公安、学校、科研部门作观察分析用。透反射式矿相显微镜不仅能实时观察动态图像，还能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。透反射式矿相显微镜广泛应用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究工作。

3、图片：