喷墨点样系统

Microdrop的Autodrop系统是一种可以进行喷墨打印和材料沉积的多用途工具。将自动打印机与微滴分配器或专用吸管结合在一起，能够很容易的将喷墨打印技术应用在广泛领域。选配的图形编辑器可以帮助使用者定义自己设计的图案，如曲线和直线。基于向量的图形文件（dxf版本）可以直接导入。该桌面系统能在载物台上安放各种不同的打印基材。并可以同时安装和使用两个打印头。该打印机的移动范围是200mmx200mmx100mm（x-，y-，z-轴），适用于科研和小批量产业化打印。

性能特点

| 驱动系统 | 直流（DC）-伺服电机，25W |
| --- | --- |
| 移动范围 | x-200mm，y-200mm，z-100mm |
| 定位精度 | ±25μm，所有方向 |
| 重复精度 | ±10μm，所有方向 |
| 加速度 | 最大500mm/mm2 |
| 载荷 | 最大y-面5kg，x-和z-轴1kg |
| 速度 | 最大75mm/s |
| 伺服控制 | 3轴伺服控制，RS232，可自主编程控制 |
| 桌面系统大小 | 宽562mm，高772mm，深550mm |
| 重 | 65kg |

图片