高效液相色谱仪

1、性能参数

型 号：Waters Alliance 2695

国别及厂家：美国，Waters公司

主要附件：

二极管阵列检测器，波长范围：190-800nm

主要技术指标：

流速范围：0.010 mL/min -10.000mL/min 操作压力：0-5000psi 延迟体积：<650L，不随反压变化控温范围：室温+5-65℃

技术特色：

流速范围：0.010 mL/min -10.000mL/min 操作压力：0-5000psi 延迟体积：<650L，不随反压变化控温范围：室温+5-65℃ 二极管阵列检测器，波长范围：190-800nm

2.应用范围：

1. 化合物定性定量分析； 2. 药物质量标准建立（方法学建立、方法验证）； 3. 可完成中国药典中规定使用液相色谱法进行的大部分测试项目。

3.图片