Nicolet IS10 傅立叶变换红外光谱仪

性能参数：

光谱分辨率：优于0.4cm-1

光谱范围：7800～350cm-1优化的中红外KBr分束器；11000～375cm-1XT KBr宽带中/近红外光学分束器

峰-峰噪声值：<1.24×10-5AU(DTGS检测器，KBr窗片，1分钟扫描)

FTIR标准线性度(ASTM E1421):<0.1%T

波数精度：优于0.01cm-1

快速扫描：40张光谱/秒

主机尺寸：500mm×570mm×250mm(W×D×H)

主机重量：39Kg

符合规范：CE,ET

应用范围：

广泛用于有机化学、高分子材料、生物、纺织材料、环境科学、医药卫生、食品化学、石油化工等领域的分析与研究，该仪器还可用于液体、纤维、薄膜、橡胶等难制样样品。

照片：