X射线单晶衍射仪

1、性能参数

产品型号：Bruker 公司APEX II DUO

X光源：Mo，Cu双光源系统（软件自动切换）

探测器：4K  CCD二维探测器

测角仪：固定κ轴的3轴测角仪

软件：使用图形用户界面的单晶帧数据获取和成像软件；面探测器数据收集整体方案最优化组织软件；SHELXTL结构解析和精修软件。

液氮低温系统：温度控制范围：90K ~ 400K；控温精度：+/– 0.1 K

循环水冷系统：水温、水压与流量满足发生器要求，有过热保护，能连续工作，控温精度优于2 K

2、应用范围

1）X-ray单晶衍射仪可对物质结构及组成进行分析，在不破坏样品的情况下，能够准确地测定分子的单晶结构。
2）单晶衍射技术可以确定晶体内部原子（分子、离子）的空间排布及结构对称性，测定原子间的键长、键角、电荷分布，探讨物质的微观结构与宏观性能的关系。

3、图片