冷冻超薄切片机

Leica EM FC7一体化的冷冻超薄切片机拥有诸多特性，为使用者提供诸多便利。可选的静电发生器和微操作器附件，实现高效的冷冻超薄切片，特别适用于CEMOVIS技术和Tokuyasu技术。冷冻超薄切片技术与高分辨透射电子显微镜配合使用，广泛适用于纳米材料，复合材料，高分子材料，细胞生物学、医学等研究方向，适用材料包括高分子塑料、橡胶、动植物、微生物等。冷冻超薄切片可以应用于一些无法采用常规超薄切片制备的材料样品。

主要指标

高精度切片厚度可调范围：   1nm-15μm 
    冷冻切片装置可调温度范围： -185℃至-15℃
    1、利用重力切片，不用马达驱动切片；
    2、内置防震系统，保证无震操作；
    3、彩色触屏控制器显示操作提示，操作快速方便；
    4、可选角度的体视镜，方便对刀，方便低水位常温/冷冻切片；
 图片