双管程控扩散炉

双管卧式真空烧结炉，引进国外最先进技术，自主研发生产的高效、节能、环保、新型电炉，具有先进合理的结构，外观美观大方，外壳采用优质冷轧钢板，经先进的数控机床加工，豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺，加工而成，耐高温，耐腐蚀，采用优质加热元件，双层炉壳间配有风冷系统，能快速降温；该炉具有温场均衡、炉体表面温度低、升降温度速率快、节能等优点。炉膛全部采用进口超高温纤维材料经独特工艺构筑而成，抗热震性强，耐腐蚀性好，不塌陷，不结晶，不掉渣，无污染，使用寿命长。控制系统采用微电脑人工智能调节技术，具有PID调节、模糊控制、自整定功能，多段程序编程，并可编制各种升温、保温、降温程序，控温精度高；集成模块可控硅控制、移相触发，保护系统：采用独立超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高，各项指标达到了国际先进水平 。

1、性能参数

规格：内φ130㎜×1100mm

最高使用温度：1200℃

工作温度：1150℃

真空室等温区长度：≥400mm

等温区温度均匀度：（1150℃）±3℃

单点控制精度：±2℃/24小时

升温功率：≤16KW

保温功率：≤8KW

开机重复性：±3℃

冷态真空度：6.3×10-3Pa

炉体移动速度：≥2米/分钟

炉体定位精度：≤±2毫米

升温时间：≤60min（加载后至恒温时间）

降温时间：≤60min（工件出炉温度≤100℃）

充气压力：≤0.2Mpa

供电方式：三相五线 380V±10%  50Hz

单工作室有效负载重量：≥6kg（指工件及模具重量）

2、应用范围

本设备广泛用于高校、科研院所、工矿企业等做粉末、电子、冶金、医药、陶瓷、新材料、化工、金属烧结和金属热处理等实验和生产理想设备。

3、图片