小型流延挤出机组

1、性能参数

1.型号及生产厂家:PFC200广州市普同实验分析仪器有限公司

2.螺杆直径:30mm

3.长径比L/D:28

4.电机功率kw:5.5KW

5.螺杆最高转:120rpm

6.最高工作温度: 400℃

7.温度控制精度:	±1℃

8.模头宽度:200 mm

9.模头厚度调节	手动调节，调节范围:0.1-1.0mm

10.薄膜厚度	0.02-0.5mm

11.流延辊:Ф150mm-Ф350mm，变频无级调速，特殊辊面温度均化结构

12.牵引辊:Ф100mm-Ф150mm，变频无级调速

13.收卷辊:Ф50mm，板式气胀轴

2、应用范围

实验室流延机机系列，采用精密挤出和高性能流成型技术，不但适用于PE、PP、PS、ABS、PVC、PET、PC等常用高分子材料的流延膜成型，而且为太阳能电池封装胶膜（EVA/PVB）、聚合物电池/锂电池隔膜等新型功能膜的制备提供了全球领先的实验室解决方案，与专用配件联合使用，还可实现原料分散性检测以及凝胶点、鱼眼、晶点、黑点等薄膜质量检测等拓展功能，是高精度、高性能薄膜成型的理想实验设备。

3、图片