旋转流变仪

型号：HAAKE RS600，厂商：德国哈克公司。该流变仪既有最强大的扩展功能，又具有简单方便的操作性。能进行各种简单的和复杂的流变测试。

性能参数：

·响应时间为：40ms
　　频 率：0.0001 ～ 100Hz
　　角速度：CR：1E-3 ～ 4500/min
　　　　　　CS：1E-7 ～ 1500/min
　　标准扭矩范围为：0.0001mNm-200mNm
　　法向力：0.01 ～ 30N

主要用途：

主要用于控制应力或者控制形变的模式下的流变学测量
　　旋转方式测量流动曲线、粘温曲线、粘度－时间曲线及触变性
　　蠕变和剪切应力扫描来测量屈服应力
　　用时间和温度扫描来跟踪物理或化学变化
　　由动态振荡试验、蠕变、恢复测试、法向力测量来检测弹性

图片