紫外可见分光光度计

Cary 100为经典的双光束紫外可见分光光度计，采用灵活、精确和直观的设计，旨在满足您当前和未来的应用需求，具有多种采样附件，除可以满足高校、食品、质检、商检、环保、石化、生物、制药、化工等各行业对紫外可见分光光度计定性定量的测试需求外，还可以实现固体样品、粉末、薄膜、滤光片、光学器件、显示屏的透射率、反射率、色度、雾度的分析，以其高灵敏度和优异的光度精确性带给您可信赖的结果。

一、技术参数

光源：长寿命氘灯钨灯；

单色器：低杂散光Czerny-Turner单色器设计，光栅刻线1200条/mm；

双斩波器，确保参比光路和样品光路能量一致，精确扣除背景影响；

检测器：单个高灵敏度R928光电倍增管，完全消除两个检测器灵敏度不匹配或者衰减速度快慢不一致的问题；

带宽：0.2～4.0nm范围内，0.1nm间隔自动调节；

波长范围：190～900nm；

波长重复性：<0.08nm；

光度精度：±0.003A(使用NIST930 滤光片在1.0Abs )；

光度重复性：<0.0008A(1A NIST 930D滤光片）；

杂散光：<0.02%T（220nm，10g/L NaI ASTM方法）；

噪声：<0.000085%T（0A，500nm）；

基线平滑度：±0.001Abs；

稳定性：<0.0003A/h（500nm，预热2h）；

二、主要特点

1.双光束、比例记录式系统、Czerny-Turner单色器，确保仪器超低噪声、超低杂散光和优异的波长准确度。

2.所有光学元件均采用石英涂层，防止表面受到污染损坏。

3.光学系统严格密封，减少杂散光降低噪声同时保护光学元件。

4.带宽0.2～4nm，0.1nm步长自动调节，确保仪器优异的波长分辨率。

5.采用光电倍增管作为检测器，噪声低，灵敏度高。

6.双斩波器保证样品和参比光束聚焦在检测器的同一点，精确校正样品和参比光路，从而保证了测量的高精度。

7.出色的线性范围，Cary 100吸光度线性范围达到3.7Abs。

8.宽大的样品室，便于更换附件和测量大尺寸物品。

9.采用SMT电路技术，电磁干扰极小，使得仪器具有极低的噪声。

图片