真空手套箱

在科学实验过程中，有些物质在大气状态下极易氧化和潮解，这使得试验物质的化学反应及样品的前级处理非常困难，影响了试验过程和测试结果。真空手套箱（有效地解决了这些问题，MBC-Labstar(1200/780) 真空手套箱是将高纯惰性气体充入箱体内，并循环过滤掉其中的活性物质的实验室设备。也称手套箱、惰性气体保护箱、干箱等。主要对O2，H2O，有机气体的清除。

1、性能参数

### 模块化手套箱尺寸：

长度1200mm，深度780mm，高度900mm

### 箱体参数：

箱体主材质为304不锈钢

(4/5) DN 40KF和电源接口

高效灰尘过滤器，1个安装在进气口，1个安装在出气口， H13级

POM手套孔圈，口径为220mm

前置式照明系统

搁物架高度可调1000mm (长) x 220mm (深)

整体泄漏率 <0.05 vol%h

### 大过渡舱参数：

圆柱形结构，带有不锈钢滑盘内径390mm，长600mm

304不锈钢材质结构

铝制舱门

整体泄漏率 <10-5 mbar l/s

2、应用范围

真空手套箱（又称真空惰性气体操作箱）可使试验样品能够安全的放进和取出，并在无氧无水状态下自如的操作、反应和测试，确保了科学试验的正常进行。广泛应用于生化、冶金、电子、化工、地质、矿产、医药等。

3、图片