可调强度调制光电化学谱仪

1、仪器性能

产品型号：德国ZAHNER 的CIMPS-2

交流振幅范围：1mV-1V

测试阻抗精度：恒电位模式：1mΩ—1GΩ：±2%；100Ω—1GΩ：±3%；恒电流模式30uΩ—1GΩ：±2%

槽压：±14V

电流精确度：0.05%

电流分辨率：0.025%

扫描电压范围：±10V

2、应用范围：

1)电化学分析测试：例如CV、LLSV、CA、DPV、SV等。

2)腐蚀与防护：除了提供常规的腐蚀速率、极化电阻、开路电位测试之外，还提供灵敏的关联电化学噪音测试、快速涂/镀层质量测试及双层膜检测（COLT）方法。

3)能源材料：包括常规电池、燃料电池、太阳能电池、超级电容等能源材料研究。

4)电解及电沉积：提供最大至120V槽压扩展选件及40A电流电源。

5)电化学传感器：最低至1nA的输出电流范围，提供满足研究者需要的pA级电流敏感度。

3、图片