自动热压炉

自动热压炉主要用于非金属材料、碳碳复合材料、陶瓷材料和金属粉末材料等进行热压烧结生产及实验。

一、主要技术参数

较高的使用温度上限(1350℃)；最大压力可达5t，最大位移可达100mm；控温精度可达±1℃，功能强大的控温、控压程序，烧结时可通保护性气氛。

控温精度：±1℃。

控温方式：50段微电脑程序控制。SCR进口恒流控制组件。

压力方式：液压传动

压力范围：0-5吨

压力控制：变频、连续平稳可调

通气方式：氧气或其他

面向学科：物理化学、材料科学、机械工程等领域

二、主要特点与应用

金属、陶瓷、纳米材料等的压力(气氛)烧结。