差示扫描热量仪

- 性能参数：

1型号及生产厂家：DSC8000， PerkinElmer公司

2 DSC类型 ：双炉体设计 采用低质量，极大的缩短了信号响应和炉体冷却时间 
3测试原理： 功率补偿式 直接测量热流（能量），无需转换，热流测量更加准确 
4炉体材质 ：铂铱合金 
5调制DSC： 标配 
6冷却附件： 冷却器，2级机械制冷，3级机械制冷，自动液氮制冷 
7双路数字质量流量控制器 ：标配 96位自动进样器： 选配 
8动态量程 ±800 mW

- 应用范围：

主要用于材料、生物、石化和商检等材料的高温转变温度及转变焓的测定。

1材料熔点的测定，高分子材料玻璃化转变温度等转变温度的测定；

2结晶材料结晶度的测定；

3材料纯度的测定（纯度大于98%）；

4高分子材料结晶动力学的研究，测定相转变焓、熔化焓、结晶热焓等；

5材料比热容的测定；

6高分子材料交联固化温度的测定与分析；

7塑料的氧化诱导期的测定；

8紫外引发单体聚合研究和紫外固化研究。

- 图片：