立式加工中心

立式加工中心， 40" X 26" X 25" (1016 x 660 x 635 mm), 50锥度齿轮箱传动主轴，30 hp (22.4 kW) 矢量驱动，7500 rpm, 30刀位侧挂式刀库， 710 ipm (18 m/min)快移速度，彩显遥控手轮，可编程冷却喷嘴，自动螺杆式排屑器，断电保护装置 1 MB 程序内存，15"彩色液晶显示器，USB接口，内存锁定开关，刚性攻丝，55-gallon (208 liter)注充冷却系统。

一、仪器介绍

型号：VF-3YT/50

生产厂家：美国哈斯

二、性能参数

主轴转速范围：7500（rpm）

定位精度：0.005

三轴行程(X*Y*Z)：1016 x 660 x 635 mm

T型槽尺寸(宽*数量)：16 mm*7

动力类型：电动

三、应用范围

各种零部件的机加工

四、照片