双螺杆挤出机

SHJ-30系列双螺杆挤出机适合大中院校及科研单位实验室，用于工艺试验、配方开发等，设备具有外型美观，结构紧凑，维护使用方便，工艺条件控制准确等特点。

性能参数：

螺杆直径：30mm     槽深：4.7mm

螺杆长径比：28~50    主电机：11kw

最大螺杆转速：600rpm  生产力：5~50kg/h

应用范围：

1、玻纤增强、阻燃料造粒（如：PA6、PA66、PET、PBT、PP、 PC增强阻燃等）

2、高填充料造粒（如： PE、 PP填充 75%CaCO。）

3、热敏性物料造粒（如：PVC、XLPE电缆料）

4、浓色母粒（如：填充50%色粉）

5、防静电母粒、合金、着色、低填充共混造粒

6、电缆料造粒（如：护套料、绝缘料）

7、XLPE管材料造粒（如：用于热水交联的母粒）

8、热固性塑料混炼挤出（如：酚醛树脂、环氧树脂、粉末涂料）

9、热熔胶、PU反应挤出造粒（如：EVA热熔胶、聚氨脂）

10、K树脂、SBS脱挥造粒

图 片：