全谱直读等离子光谱仪

1、性能参数

主要指标：

1.检出限：一般元素达到µg/L级，个别元素达到µg/mL级
2.分辩率：200nm<0.005nm,400nm<0.010nm,600nm<0.020nm
3.CID检测器：制冷温度<-400c制冷时间3min
4.线性范围：10的5次方-10的6次方数量级，相关系数≥0.999
5.仪器稳定性:短期稳定性RSD<0.5-0.8%长期稳定性:RSD<1-1.5%

2、应用范围：

可测70多种元素的定性、定量分析，广泛应用于冶金、食品、地质、化工等领域物质的微量元素定性、定量分析。

3、图片