液相色谱-质谱联用仪

2010EV型液相色谱-质谱联用仪配备电喷雾离子源(ESI)和单四极杆质量分析器，适用于对样品的直接进样分析，能给出极性有机化合物的分子量。

一、设备介绍

型号：LCMS2010

生产厂家：日本岛津

二、性能参数

m/z范围：10～2,000 amu

分辨率：R=2M

扫描速度：最快4,000 amu/sec（profile扫描模式）

极性转换时间：15毫秒

灵敏度：ESI正离子 利血平 1pg S/N> 150(RMS)

离子化模式：电喷雾离子化(ESI)

流速范围：0.001～1 mL/min

多顺序方式功能：扫描/SIM/正离子/负离子/CID切换，最多可64种方式同时采集数据

自动调谐：可对正离子和负离子进行自动的灵敏度和分辨率的优化

气体：氮气，消耗速度为12 L/min

三、应用范围：

对含有氨基或羧酸基等官能团的极性有机化合物进行验证性分析。

四、图片