核磁共振岩心分析仪

MicroMR系列产品身躯小巧，结构紧凑，是具有世界先进水平的台式核磁共振岩心分析仪；MicroMR系列核磁共振岩心分析仪，可满足石油勘探领域的孔隙度、渗透率、饱和度、可动流体饱和度、束缚流体饱和度等相关分析测试，测量结果客观真实、精准度高、重复性好，仪器性能稳定，性价比高。

性能指标：

| 系统频率 | 2MHZ—5MHZ连续可调 |
| --- | --- |
| 磁场强度 | 1200Gauss |
| 有效样品测量区域 | φ25x30mm |
| 频率精度 | 0.01HZ |
| 射频发射功率 | 25w |
| 射频相位变化能力 | 4个 |
| 信号接发方式 | 数字正交 |
| 最大回波数 | 8000 |
| 最短回波时间 | 150ms |
| 探头切换时间 | 小于0.5s |

图片