凝胶渗透色谱仪

凝胶渗透色谱仪是高聚物表征的重要方法之一，不仅可用于小分子物质的分离和鉴定，而且可以用来分析化学性质相同分子体积不同的高分子同系物。

- 性能参数

型号：J08W1

泵：Waters 515 HPLC Pump

柱温箱：Waters Column Heater Module

检测器：Waters 2414示差折光检测器

光源：发光二极管；

折光指数范围：1.00-1.75 RIU；

测量范围：5x10-4 RIU~7x10-9 RIU

流速：0.1-10ml/min；

噪声：±1.5x10-9 RIU（RIU模式，1ml/min水，23-25℃，±2℃/h）

漂移：2x10-7 RIU/h；

灵敏度设定范围：RIU模式1.0x10-6~5.0x10-4 RIU

温度控制：内部温箱30-55℃

流通池：10ul，最大压力小于1MPa（标准）。

Wyatt Technology Corporation DAWN HELEOS II 十八角光散射检测器

分子量测量范围：103～109Dalton；

分子尺寸范围：10～500nm；

光源：50mW，658nm 砷化镓线型偏振光源；

角度：18 角度，10度～160度；

池体积：散射体积 70nL

2、应用范围

用于测定高聚物的平均分子量，分子量分布，分子量分布宽度，分析共聚物中均聚物及杂质，测定共聚物的组成分布及分子量分布，还是分析小分子物质及作为分离分析的有力工具。

3、图片